临环审[2018]330号

关于临清尚达置业有限公司

松林家具文化产业园二期项目环境影响报告书的批复

临清尚达置业有限公司：

你单位报送的《临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于临清市松林镇西尚村北，占地面积66656.7平方米, 总投资13000万元，其中环保投资600万元。该项目建设内容为设置喷漆设备、家具加工设备、污水处理系统等，生产车间、仓库、办公室等建筑使用本项目一期工程所建设的车间。新建25条家具生产线、1条包装纸箱生产线、1条气泡膜生产线。该项目以外购的榆木、松木、梧桐木、柏木、橡木等木材为原料，通过下料、拼接、打磨、表面涂装（喷漆或涂蜡、晾干或烘干）、组装等工序制成家庭家具、办公家具、其它木制品；以纸板为原料经裱纸、印刷开槽、切边、装订等工序制作包装纸箱；以塑料颗粒为原料经气泡成型工序制作气泡膜，设计生产能力为年产家具9000套、包装纸箱1000吨、气泡膜500吨。该项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2017-371581-20-03-023994。根据《报告书》评价结论，在全面落实报告书提出的各项环保措施后，能满足主体工程的需要和环境保护的要求。

二、在项目设计、建设和环境管理中，必须严格落实建设项目环境影响报告书提出的各项要求，并着重做好以下环保工作：

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。

严格按照报告书要求，采取定点堆放、遮盖、洒水等有效措施，防止扬尘污染；施工期废水经收集沉淀后回用，生活污水用于厂区降尘；合理安排施工时间，防止噪声扰民；建筑垃圾用于填垫厂基、路基或坑洼地，其余和生活垃圾由环卫部门统一处理。

（二）严格落实各项废气污染防治措施。

该项目设置18座水幕帘式喷漆室、7座干式喷漆室，喷漆室须规范化设计，喷漆及烘干（晾干）过程均须保持密闭。下料、加工、打磨等工序粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过20米高排放筒（1-6#、8-10#）排放，湿式调漆、喷漆、晾干（烘干）废气经水幕帘除漆雾装置预处理后与胶粘剂挥发废气、涂蜡废气一起进入“活性炭吸附—催化燃烧再生装置”处理后通过20米高排气筒（1#、3-4#、6-7#、10#）排放，干式调漆、喷漆、晾干（烘干）废气经“过滤棉+活性炭过滤”预处理后与胶粘剂挥发废气、涂蜡废气一起进入“活性炭吸附—催化燃烧再生装置”处理后通过20米高排气筒（5#、8-9#）排放，油性漆底漆打磨粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过20米高排气筒（1#、3-5#、8-9#）排放，水性漆底漆打磨粉尘经集气罩+布袋除尘器”处理后通过20米高排气筒（1#、6#、10#）排放，5#、11#生产车间产生的胶黏剂挥发废气、印刷废气、成型废气经“集气罩+ UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后通过20米高排放筒（2#、9#）排放，以上废气中颗粒物有组织排放应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）表2及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，甲苯、二甲苯、VOCS有组织排放应满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第Ⅱ时段排放限值要求；污水处理站废水调节池、污泥池等池体上方须加装密封盖，加强车间环境管理与通风，使厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控限值要求，甲苯、二甲苯、VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中的厂界监控点浓度限值要求。

（三）严格落实废水处理措施。

厂区实行雨污分流、分质处理体制。建设设计处理规模为40m3/d的油性漆喷漆污水处理站，油性漆喷漆废水经油性漆喷漆污水处理站处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于油性漆水幕帘除漆雾装置补充用水；建设设计处理规模为30m3/d的水性漆喷漆污水处理站，水性漆喷漆废水经水性漆喷漆污水处理站处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于水性漆水幕帘除漆雾装置补充用水；建设设计处理规模为20m3/d的生活污水处理站，生活污水经生活污水处理站处理满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）修改单（鲁质监标发[2011]35号）中的一级标准后排入南侧姚庄泵站干渠，经胡姚河、裕民渠汇入马颊河。

（四）严格落实噪声控制措施。

选用低噪声设备，并将噪声设备布置于封闭车间内，再经过设置基础减振、车间隔声，同时加强污水处理站周围绿化，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（五）严格按照有关规定以及报告书的要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。

漆渣、废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废紫外灯管、废包装桶、喷漆废水处理污泥、除尘器收尘(底漆打磨)均为危险废物，应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求建设。一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求进行管理：废下脚料（木材）、除尘器收尘（木屑粉尘）、废下脚料(布、皮、海绵)、边角料（纸板）收集后外售；生活污水处理站污泥、生活垃圾、废含油抹布委托环卫部门统一收集、处理。

你公司须确保所有固体废物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危废管理规定进行管理，防止对环境造成二次污染。

（六）生产区、污水产生区、污水处理站、事故废水池、危废暂存间等须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染地下水和大气环境。

（七）根据报告书评价结论，本项目生产区的卫生防护距离为100米，目前该距离内没有敏感点。你公司须报告当地政府及规划部门，在卫生防护距离内不得规划或新建居住、教育、医疗等环境敏感目标。

（八）本项目存在的主要环境风险为泄漏和火灾。要求认真落实报告书提出的各项风险防范措施，建立三级防控体系，建设容积不小于400m3的事故水池及事故废水导排系统；制定环境风险事故应急预案，加强生产管理，严防环境风险事故发生。

（九）该项目挥发性有机物（非甲烷总烃）排放量须控制在2.108t/a范围内。该项目须完成挥发性有机物（非甲烷总烃）总量指标2倍减量替代后方可生产。

（十）根据报告书结论及污染物总量确认书，该项目水污染物排放总量须控制在COD0.18t/a，氨氮0.007t/a范围内。

（十一）强化环境信息公开与公众参与机制。在工程运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。

四、积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

五、加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关规定及报告书要求设置固体废物堆存场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划，配备相应监测仪器或委托有资质的单位代为开展监测，建立环境监测制度。

六、环境影响评价文件自批准之日起，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或者一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件；超过五年方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、临清市环保局相应的执法中队负责临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目的环境保护“三同时”管理。你单位应在接到本审批意见后5个工作日内，将环评报告书及审批意见报临清市环保局相应的执法中队，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

二○一八年九月六日

主题词：环保  环境影响  报告书    批复

抄报：聊城市环境保护局

抄送：临清市环保局环境监察（执法）中队

临清市环境保护局                    2018年9月6日印发

环境保护行政许可事项审查表

| 申请事项 | 松林家具文化产业园二期项目 |
| --- | --- |
| 申请人 | 临清尚达置业有限公司 |
| 法定代表人 | 邓节山 | 申请时间 | 2018年8月2日 |
| 环 评 科 初 审 意 见 | 该项目位于临清市松林镇西尚村北，占地面积66656.7平方米, 总投资13000万元，其中环保投资600万元。该项目建设内容为设置喷漆设备、家具加工设备、污水处理系统等，生产车间、仓库、办公室等建筑使用本项目一期工程所建设的车间。新建25条家具生产线、1条包装纸箱生产线、1条气泡膜生产线。该项目以外购的榆木、松木、梧桐木、柏木、橡木等木材为原料，通过下料、拼接、打磨、表面涂装（喷漆或涂蜡、晾干或烘干）、组装等工序制成家庭家具、办公家具、其它木制品；以纸板为原料经裱纸、印刷开槽、切边、装订等工序制作包装纸箱；以塑料颗粒为原料经气泡成型工序制作气泡膜，设计生产能力为年产家具9000套、包装纸箱1000吨、气泡膜500吨。该项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2017-371581-20-03-023994。根据《报告书》评价结论，在全面落实报告书提出的各项环保措施后，能满足主体工程的需要和环境保护的要求。 科室负责人：温希全 2018年8月27日 |
| 分管局长 审查意见 | 分管局长（签字）： 年 月 日 |
| 局长审核 意 见 | 局 长（签字）： 年 月 日 |